## Slide 1: Электр ток көздері. Ом заңы
Келесі бет

## Slide 2
Электр тоғы туралы ұғым енгізу және ток көздерін қарастыру;
Ток күшінің, кернеу мен кедергінің формуласын шығару барысында Ом заңына анықтама беру;
Физикалық шамаларды қарастыру және оның өлшем бірліктерін анықтау;
Есептерд шығаруда формулаларды қолдануды үйрену.
Келесі бет
Сабақтың мақсаты:

## Slide 3
Негізгі ұғымдар
Электр тогы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы.
Электр ток көздері:
1. Гальваний элементі
2. Электрофор машинасы
3. Термоэлемент
4. Фотоэлемент
5. Аккумулятор
Келесі бет

## Slide 4
Гальваний элементтері
Келесі бет

## Slide 5: Ток көздері
Жылулық ток көздерінде – ішкі энергия электр энергиямына түрленеді | Механикалық ток көздерінде – мех. энегрия электр энергиясына түрленеді
Келесі бет

## Slide 6: Негізгі формулалар және шамалардың өлшем бірліктері
I= g/t I(А) – ток күші 1А=1Кл/с
U= A/g U (1В) – кернеу 1В=1Дж/Кл
R=ρ ℓ/S R ( 1Ом) - кедергі
ρ = RS/ℓ (1 Омּм) - меншікті кедергі
Келесі бет

## Slide 7
Ток күші кернеуге тура пропорцианаль және тізбек бөлігінің кедергігісіне кері пропорцианаль болады.
Ғалымдар
А. Ампер Г. Ом А. Вольта
Келесі бет

## Slide 8: Ом заңы
I - өткізгіштегі ток күші
U - өткізгіш ұштарындағы кернеу
R - өткізгіш кедергісі
Келесі бет

## Slide 9: Сабақты бекіту есептері
Ом-ға келтіріңдер: 200мОм; 0,5 кОм ;
50 Мом ;50 мОм ; 0,03МОм ;3кОм.
200мОм=0,2Ом
0,5 кОм=500Ом
50МОм=50000000 Ом
50мОм=0,05 Ом
0,03МОм=30000 Ом
3 кОм=3000 Ом
Келесі бет

## Slide 10: Ұзындығы 10м, көлденең қимасы 0,1мм² мыс сымның кедергісін анықтаңдар.
Берілгені:
S =0,1 мм2
l = 10 v
R=?
м
мм
Ом
2
017
,
0
Ч
=
r
Шешуі:
Жауабы: R=1,7 Ом7
Келесі бет

## Slide 11: Ом заңына есептер
Ұзындығы 120 м, көлденең қимасының ауданы нихром сымтемір, 220 В кернеуі көзіне жалғанған. Сымдағы ток күшін анықтаңыз.
Берілгені: ℓ = 120 м ,S = 0,5 мм, U = 220 В, ρ = 1,1 Ом·мм² /м
Т/К: I - ?
Шешуі:
R = ρℓ/S
R = 1,1 Ом·м² /м · 120 м׃ 0,5 мм = 264 Ом
I = 220 В ׃ 264 Ом =0, 83 А
Жауабы: I = 0,83 А.
0,05м2
Келесі бет

## Slide 12: Сөзжұмбақ
Ток көздерінің аттарын табыңыз
 |  | Р |  | О |  | Л |  |  |  | Н | 
 |  | О |  | О |  |  | Е |  | Е |  | Т
 |  |  | К |  |  |  | Л |  | Т |  | 
Т | Е | Р | М | О | Э | Л | Е | М | Е | Н | Т
 | Ф | О | Т | О | Э | Л | Е | М | Е | Н | Т
 | А | К | К | У | М | У | Л | Я | Т | О | Р