## Slide 1: КПД простых механизмов

## Slide 2: Повторим
1. Что такое механическая работа?
2. Как практически определить механическую работу?
3. Что называется простым механизмом? Для чего их применяют?
4. Что представляет собой рычаг и для чего их применяют?
5. Что такое блок? Какие виды блоков вы знаете? Для чего их применяют?
8. В чем состоит «золотое правило механики»?

## Slide 3: Коэффициент полезного действия механизма
Тот или иной механизм нужен, в конечном итоге, для совершения работы.
Полезная работа Ап – работа, затраченная на перемещение тела.
Затраченная Аз – работа, затраченная на приведение механизма в движение.
При подъеме груза мы преодолеваем силу тяжести веревки, силу трения, силу тяжести других приспособлений
Характеристика механизма, определяющая какую долю полезная работа составляет от полной, называется коэффициентом полезного действия — КПД

## Slide 4: Пути повышения КПД
уменьшают массу движущихся частей,
уменьшают трение в деталях.
Созданы машины и механизмы, у которых КПД достигает 98-99%.
Построить машину с КПД равным 100% невозможно, можно лишь достичь условия, что
Ап ≈ Аз

## Slide 5: Пример расчета КПД
Вкатывая бочки массой m по наклонной плоскости длиной L, человек прикладывают силу F. Высота плоскости – h.
h
L
mg
F
Работа полезная:
Ап = FS=mgh
Работа затраченная:
Aз = FS=F∙L
КПД

## Slide 6: Рассмотрим задачи:
При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости динамометр, привязанный к грузу, показывает силу, равную 40 Н. Вычислите КПД наклонной плоскости, если ее длина 1,8 м, высота 30 см.
Ведро с песком масса которого 24,5 кг поднимают при помощи неподвижного блока на высоту 10 м, действуя на веревку с силой 250 Н. Вычислите КПД установки.
Двигатель подъемного крана мощностью 6 кВт поднимает груз массой 6 т на высоту 8 м. Определите время подъема груза, если КПД установки равен 80 %.
Электродвигатель мощностью 10 кВт соединен ременной передачей с насосом, который за 30 мин подает воду в объеме 58, 75 м³ воды на высоту 25 м в резервуар. Определите КПД всей установки.
С помощью неподвижного блока груз массой 100 кг подняли на высоту 5 м. Определите, совершенную при этом работу, если КПД равен 70 %.